SMARTY (SMART SECURITY) SISTEM KEAMANAN SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM KONTROL ARDUINO BERBASIS SMARTPHONE ANDROID
Dendy Pratama 1*, Eko Didik Febriyanto 1, Denisson Arif Hakim 1, Tri Mulyadi 1, Raih Wisesa Halfiah 2, 
Umi Fadlilah 1
1Jurusan Teknik Elektro
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta
*d400130084@student.ums.ac.id
2Program Studi Teknik kimia
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta
d500140107@student.ums.ac.id

Abstrak

Alat pengaman sepeda motor adalah peralatan yang berfungsi mengamankan sepeda motor dari pencurian ketika tidak ada pengawasan dari pemiliknya. Alat pengaman sepeda motor terdiri dua macam: elektrik maupun non electrik. Contoh pengaman sepeda motor electric yaitu menggunakan alarm, yang non electric menggunakan kunci stir. Alat pengaman sepeda motor electric merupakan pengamanan yang efektif dalam melakukan fungsinya. Alat pengaman electrik mudah dikembangkan terbukti dari banyak produsen yang menciptakan alat pengaman sepeda motor electric yang beragam model dan prinsip kerjanya misalnya alarm menggunakan sensor getar. Namun sekarang ini alat pengaman tersebut belum bisa dihandalkan karena jika pemilik sepeda motor dalam keadaan jauh dari motornya, pemilik tidak dapat memantau sepeda motor tersebut. Pembuatan Alat pengaman sepeda motor dengan sistem Arduino ini dirancang untuk mengamankan sepeda motor dengan sistem pengamanan yang efektif karena dilengkapi dengan GPS yang digunakan untuk melacak koordinat sepeda motor tanpa dibatasi jarak. Alat ini menggunakan modul GSM sebagai komunikasi antara pemilik dengan alat pengaman sehingga pemilik dapat memantau sepeda motornya dari jarak jauh. Komunikasi pemilik dengan alat menggunakan SMS. SMS tersebut berupa sandi yang sudah diprogramkan kedalam arduino dan bila sandi tersebut dikirimkan ke nomer handphone yang dipasang pada GSM modul maka alat bekerja sesuai dengan kata sandi. Hasil dari penelitian menunjukan alat bekerja dengan baik. Percobaan pertama ketika kata sandi dikirim untuk menghidupkan kontak sepeda motor maka seketika itu kontak sepeda motor hidup. Selanjutknya kata sandi dikirim lewat SMS untuk mematikan mesin sepeda motor maka mesin tersebut mati. Ketika kata sandi dikirim untuk mengetahui lokasi alat yang terpasang pada sepeda motor tersebut, maka dalam 2 detik alat mengirimkan SMS berupa koordinat lokasi berbentuk link ke google map. Ketika sandi yang dikirim dalam bentuk SMS salah, alat tidak merespon. Alat ini menggunakan keypad yang digunakan untuk memasukan data melalui password untuk membuka sistem keamanan dan hasilnya sesuai dengan rancangan.

Kata Kunci: alat pengaman, Arduino, GPS, modul GSM, sepeda motor.

# Pendahuluan

# Pada zaman modern ini sepeda motor merupakan alat transportasi yang utama pada kehidupan sehari – hari. Seiring dengan berkembangnya teknologi sepeda motor yang sangat pesat, maka sistem pengaman sepeda motor menjadi kebutuhan yang pokok dan utama bagi pemilik sepeda motor. Banyak berbagai sistem keamanan yang ditawarkan dan digunakan oleh konsumen baik berupa pengaman non electric maupun electric, seperti kunci stang, kunci porok yang dipasang dicakram, kunci yang dipasang pada hand rem kanan yang dikaitkan dengan stang, kunci untuk menutup kontak, alarm yang menggunakan suara sebagai indikator yang merupakan keamanan standart dari sebuah alarm, alarm ini membunyikan suara melalui pengeras suara (speaker) yang terpasang pada sepeda motor yang berfungsi untuk  memberikan informasi kepada pemilik sepeda motor dan lingkungan sekitar bahwa kondisi motor tidak aman, gembok elektrik yang dipasang pada cakram sepeda motor dimana ketika kunci gembok tidak sesuai maka alarm yang berasal dari dalam gembok tersebut berbunyi sehingga memberikan informasi kepada masyarakat sekitar.

# Menurut Kapolda, kurun waktu 2015 di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) terjadi tujuh jenis tindak kriminal yang menjadi perhatian masyarakat. Dijelaskan, kasus menonjol tahun 2015 yang diungkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yakni, menangkap 12 tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) menyita 101 berbagai jenis kendaraan, pengungkapan kasus penemuan mayat dalam kardus dengan korban Ida Fitriani (9 tahun) yang jenazahnya ditemukan di Jalan Tol Sedyatmo Jakarta Barat, penipuan online pada sembilan lokasi melibatkan 276 tersangka semuanya warga Tingkok dan Taiwan.

# Berdasarkan dari permasalahan ini perlu dibuatnya sistem pengaman  ganda yang dapat mencegah terjadinya pencurian, selain dari alarm yang merupakan suara dari pengeras suara sebagai indikator, maka diperlukan juga sebagai media pengirim pesan yang memliki jangkauan yang cukup luas sebagai pemberi informasi kepada pemilik sepeda motor dan membuat agar sepeda motor tidak dapat di operasikan (dinyalakan). Pada penelitian ini dibuatlah alat pengaman sepeda motor yang  menggunakan teknik dasar pada sistem – sistem alarm yang sudah ada dengan menghasilkan suara keras dengan menggunakan klakson sepeda motor tetapi dengan media informasi jarak jauh yang berupa short message service sebagai pemberi pesan kepada pemilik sepeda motor bila terjadi pencurian. sistem keamanan dibangun menggunakan arduino sebagai alat untuk mengoperasikan sepeda motor. Sistem keamanan ini menggunakan teknik engine stop yang akan dihubungkan dan dihidupkan bersama dengan pengendali arduino.

# Pengendali arduino selain digunakan untuk menghidupkan klakson sebagai alarm sepeda motor secara otomatis dan juga digunakan untuk mengirimkan pesan berupa short message service (SMS) kepada pemilik sepeda motor melalui GSM modul yang dihubungkan dengan arduino, sehingga pemilik dapat berkomunikasi dengan alat ini melalui handphone selanjutnya pengaman ini juga dilengkapi dengan komponen elektronika GPS yang berfungsi untuk memonitoring sepeda motor tersebut. Jadi dimana saja letak sepeda motor akan diketahui oleh pemiliknya dan ketika motor berpindah lokasi maka pemilik akan tempat titik

# koordinat dimana lokasi sepeda motor tersebut dipindahkan. Dengan pembuatan alat ini diharapkan meningkatkan tingkat keamanan sepeda motor.

# Metode

## 2.1.Telaah Penelitian

## Penggunaan GSM modul untuk sistem pemberi perintah dan memonitoring jarak jauh dalam bentuk SMS telah dicontohkan sebelumnya oleh S. Khandare Minal dan Mahajan Anjali (2010) dalam karyanya yang berjudul “Mobile Monitoring Sistem for Smart Home”. Karyanya ini menceritakan bahwa Sistem tersebut dapat memantau dan mengontrol rumah dari jarak jauh dan memberikan rasa aman kepada pengguna ketika berada jauh dari rumahnya. Sistem ini berfokus pada SMS dan menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi untuk merevolusi standar hidup. Dalam contoh yang lain peggunaan GSM modul dengan sistem diatas juga diterapkan oleh Chen Peijiang dan Jiang Xuehua (2008) dalam karyanya yang berjudul ”Design and Implementation of Remote Monitoring Sistem Based on GSM” Karyanya ini menjelaskan bahwa penggunaan GSM dalam bentuk SMS yang digunakan sebagai pemantau sistem dari jarak jauh sangatlah efektif dan memiliki banyak kelebihan dan sangat memudahkan bagi penggunanya.

Penggunaan GPS dan GSM modul sebagai sistem keamanan telah dicontohkan oleh Sandeep Baghel dalam karyanya yang berjudul “Smart Helmet” Karyanya ini menceritakan bahwa kondisi sekarang ini banyaklah terjadi kecelakaan dimana korban kecelakaan tersebut meninggal karena terlambat untuk dibawa kerumah sakit, kebanyakan orang yang ada disekitar kecelakaan kurang tanggap untuk memanggil ambulan atau polisi dan juga kurang cepat untuk membawa korbannya kerumah sakit. Dari kejadian itulah Sandeep Baghel menemukan ide untuk membuat helm cerdas yang mana helm tersebut dilengkapi dengan sensor getar, gps, GSM modul dan arduino. Prinsip kerjanya yaitu ketika terjadi benturan yang keras pada helm maka sensor getar akan memberi masukan kepada arduino kemudian arduino memberi intruksi kepada gps untuk memberikan data lokasi yang selanjutnya data lokasi koordinat kecelakaan tersebut akan dikirim melalui GSM modul dalam bentuk SMS ke ambulan, kantor polisi dan keluarganya.

2.2. Landasan Teori

1).Arduino

Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama sebuah chip mikrokontroler dengan jenis AVR (Automatic Voltage Regulator) dari perusahaan Atmel. Gambar 1 memperlihatkan bentuk fisik Arduino Uno R3.

Gambar 2.1. Arduino Uno

Mikrokontroler tersebut berupa chip atau IC (integrated circuit) yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca masukan, memproses masukan tersebut dan kemudian menghasilkan keluaran sesuai yang diinginkan. Jadi mikrokontrole bertugas sebagai ‘otak’ yang mengendalikan masukan, proses dan keluaran sebuah rangkaian elektronik. komponen utama Arduino adalah mikrokontroler, maka Arduino pun dapat diprogram menggunakan komputer sesuai kebutuhan. (Hardi Santosa, 2013).

2.	GSM Modul

Menggunakan Modul GSM SIM900A sebagai alat komunikasi SMS antara pengguna dengan alat ini. Modul ini mendukung komunikasi dual band pada frequensi 900/1800Mhz (GSM 900 dan GSM 1800) sehingga fleksible untuk digunakan bersama kartu sim dari berbagai operator telephoe seluler di Indonesia. Tegangan yang dibutuhkan oleh modul ini adalah 3.1-5 VDC, arus yang dibutuhkan adalah 1.5mA saat kondisi low(sleep mode), komunikasi melalui RX, TX dengan UART Baud Rate 19200.

Gambar 2.2. GSM Modul SIM900A

3.Modul GPS

Sepeda motor yang telah dipasang alat keamanan ini juga dapat dilacak keberadaannya karena dilengkapi dengan GPS U-Block Neo-6M dimana tingkat keakurasian tinggi, gps ini membutuhkan power supply 3,3-5 VDC, beropasi pada UART Baud Rate 9600, membutuhkan arus 10mA dan dapat mengeluarkan arus max 100mA. Suhu saat beroperasi berkisar -40 sampai 85°C.

Gambar 2.3. GPS U-Block GY-NEO6MV2 (Sumber Jogja Robotika)

4. Modul Relay

Dalam modul ini terdapat 3 buah relay dengan seri  HRS4H-S-DC5V dapat dilihat pada Gambar 5, didalam data sheetnya relay ini  bekerja menggunakan 5Vdc dan membutuhkan arus 100mA. Menggunakan 3 buah transistor dengan seri 2N2222A. Transistor ini dapat bekerja dengan masukan tegangan 5Vdc dan hfe(β) min 75 sehingga dalam menentukan nilai Rb agar memperoleh Ib 100mA dengan rumus sebagai  berikut:

## ……………………………( 1 )

Terdapat 5 buah led yaitu led merah, hijau, biru, kuning, dan putih. Untuk led merah sebagai indicator alarm, led warna hijau sebagai indicator kontak on,led warna biru sebagai double starter, led kuning sebagai indicator GSM modul dan led putih menandakan alat posisi on. Masing-masing  led mendapat supply tegangan 5Vdc dan terdapat resisitor dengan masing-masing resistor memiliki nilai resistansi yang berbeda sesuai dengan arus yang dibutuhkan dari masing-masing led.

2.3. Flowchart Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir membuat 4 flowchart: yaitu flowchart koordinat titik/lokasi, flowchart kendali system alat, flowchart menghidupkan kontak sepeda motor menggunakan sms, dan flowchart mematikan kontak sepeda motor menggunakan sms. Pada flowchart koordinat titik lokasi yang ditampilkan pada gambar 2.4 menjelaskan awal mula alat ini bekerja dengan menginisialisasi input yang dikemas dalam bentuk sms dengan kode “g” dari user kemudian ketika sms tersebut masuk maka GSM modul akan membaca isi dari sms tersebut apakah sesuai dengan kode yang sudah dibangun di program atau kode tersebut tidak sesuai. Bila kode tersebut sesuai benar maka alat akan merespon dan mengirimkan data koordinat lokasi yang sudah dalam bentuk link yang dikirim lewat sms ke user. Dan apabila isi sms tidak sesuai dengan kode yang diminta maka alat tidak akan merespon.

Gambar 2.4. Flowchart koordinat titik lokasi

FlowChart kendali sistem alat seperti gambar 2.4 dan gambar 2.5 dengan bluetooth merupakan alur bagaimana system alat bekerja menggunakan bluetooth. Awal mula user harus memasukan password menggunakan bluetooth kemudian alat tersebut akan memeriksa apakah password yang dimasukan itu benar apa tidak. Apabila password tersebut benar maka alat akan merespon dan mengaktifkan saklar yang menghubungkan CDI (Capacitor Discharge Ignition) ke coil pada sepeda motor sehingga motor bisa dioperasikan. Apabila password tersebut tidak sesuai dengan kata kunci yang di minta maka alat akan memberi kesempatan kedua untuk mengulangi memasukan password. dan apabila masih tidak sesuai dengan kata kunci yang diminta maka alarm sepeda motor akan aktif dan alat akan mengirim sms warning kepada user.

Gambar 2.5. Flowchart kendali system alat dengan bluetooth

Flowchart menghidupkan kontak sepeda motor seperti gambar 2.6  menggunakan sms merupakan alur bagaimana cara menggunakan sms untuk menghidupkan kontak sepeda motor. Dimulai dengan user mengirim pesan sms dengan kode “#a1” ke alat kemudian alat akan menginisialisasi sms tersebut dan memeriksa apakah isi dari sms sesuai dengan kode yang diminta atau tidak. Apabila isi sms sesuai dengan kode yang diminta maka alat akan merespon dan mengaktifkan relay yang kemudian akan menghidupkan kontak sepeda motor dan sepeda motor dapat dinyalakan tetapi apabila isi sms tidak sesuai dengan kode yang diminta maka alat tidak merespon.

Flowchart mematikan kontak sepeda motor menggunakan sms seperti gambar 2.7 merupakan alur bagaimana cara menggunakan sms untuk mematikan kontak sepeda motor. Dimulai dengan user mengirim pesan sms kode “#a0” ke alat kemudian alat akan menginisialisasi sms tersebut dan memeriksa apakah isi dari sms sesuai dengan kode yang diminta atau tidak. Apabila isi sms sesuai dengan kode yang diminta maka alat akan merespon dan mengaktifkan relay yang kemudian akan mematikan kontak sepeda motor. Apabila isi sms tidak sesuai dengan kode yang diminta maka alat tidak merespon

3.Hasil

Hasil tampilan fisik dari perancangan alat ini dapat dilihat pada Gambar berikut ini.Gambar 3.1 merupakan tampilan fisik didalam box dan gambar 3.2 tampilan fisik ketika box ditutup yang mana terdapat 5 led dan keypad.

Selanjutnya pada hasil penelitian dan percobaan terbukti ketika saklar untuk menghidupkan alat diaktifkan maka indicator led warna putih menyala yang artinya alat ini sudah aktif. Tampilan indicator nyala led warna putih dapat dilihat pada gambar 3.3. Pada langkah selanjutnya jika user ingin mengaktifkan relay yang digunakan untuk menghubungkan cdi ke coil agar kontak sepeda motor dapat menyala maka ada 2 cara. Cara yang pertama menggunakan keypad untuk memasukan password yang digunakan untuk membuka system keamanan. Apabila password salah maka alat mengirimkan pesan warning kepada pemilik sepeda motor kemudian lampu

warna merah menyala dan bersamaan dengan itu klakson sepeda motor akan berbunyi. Hasil dapat dilihat pada gambar 3.4 dan untuk pesan warning dari alat dapat dilihat pada gambar 3.5 nya dengan cara mengirimkan sms dengan format “g” ke no yang dipasang pada gsm modul.

Untuk mendapatkan. Hasilnya dapat dilihat pada tampilan gambar 3.7 dan 3.8, dimana Sms balasan dari alat led. Apabila password yang dimasukan menggunakan keypad sesuai dengan kata kunci untuk membuka system maka led warna hijau sebagai indicator system on kontak akan menyala dan sepeda motor bisa dihidupkan. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 3.6.

Hasil berikutnya yaitu mencari lokasi titik koordinat dari gps yang dipasang pada sepeda motor yang dikirim ke user adalah berupa data latitude dan longitude, akan tetapi data latitude dan longitude tersebut akan diparsing terlebih dahulu sehingga akan diterima data tersebut berupa link yang langsung terhubung dengan google maps.

Hasil dari penelitian selanjutnya adalah membuka system keamanan melalui sms agar kontak dapat menyala dan sepeda motor dapat dinyalakan. Langkah untuk membuka system melalui sms adalah dengan cara mengirim pesan sms ke no alat yang dipasang pada gsm modul dengan format #a1 dan hasilnya sesuai yang diharapkan yaitu system dapat dibuka yang ditandai dengan led hijau menyala sesuai dengan tampilan pada gambar 3.9. Kemudian untuk mematikan mesin sepeda motor dan mengaktifkan alarm dari jarak jauh dengan bantuan sms pula. Sehingga apabila system keamanan motor tersebut dapat dibuka kemudian sepeda motor dapat dinyalakan maka saat sepeda motor tersebut digunakan oleh pencuri tadi, pemilik dapat mematikan sepeda motor dan mengaktifkan alarm dari jarak jauh dan pencurian dapat

digagalkan. Format dari sms ini adalah “ #a0#c1 “.

## Tabel hasil pengujian selanjutnya merupakan hasil dari pengujian gps untuk mendapatkan koordinat titik lokasi dari sepeda motor yang telah dipasang alat pengaman ini. Mengambil 5 sampel yang

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa alat pengaman sepeda motor dengan system control arduino dapat bekerja dengan baik sesuai dengan rancangannya. Alat ini dapat dikontrol dari jarak dekat maupun jarak yang jauh dikarenakan menggunakan system sms dan gps satelit. Alat dapat merespon dengan cepat ketika ada instruksi yang masuk sesuai dengan rancangannya. Alat ini akan terganggu fungsi kerjanya ketika kondisi sinyal buruk. Kondisi sinyal buruk dapat disebabkan karena cuaca sedang buruk atau alat berada diwilayah blankspot. Kondisi blankspot dapat dialami oleh sinyal GPS (Global Positioning

System) maupun sinyal dari GSM (Globab System for Mobile) modul. Koordinat lokasi yang dikirim oleh GPS cukup akurat. Selisih nilai dari data latitude maupun longitude dari tiap sampel pengujiannya tidak terlalu signifikan.

Saran dari penulis adalah password agar bisa di ubah secara langsung sesuai dengan keinginan dari pemilik alat. Perlu ditambah prinsip kerja alat untuk bisa mencari sinyal yang ada disekitar alat agar tidak sampai terjadi blank spot. System pelacakan dari GPS (Global Gambar 3.17. Perbandingan data ke 1 dan ke 2 yang tidak terlalu signifikan jaraknya 17 Positioning System) dibuat Real time agar pemantauan pada alat ketika kondisi sepeda motor berjalan benar-benar akurat dan terlacak.

## diambil dari lokasi yang sama saat kondisi sepeda motor diam dan 5 sampel yang diambil saat kondisi sepeda motor berjalan secara pelan dengan kecepatan kurang lebih 10 Km/jam dan dalam 5 sampel pengambilannya dimulai dari titik yang sama pula. Hasilnya dapat dilihat pada table 2 dan 3.

## 5.Daftar Pustaka

1). Baghel, Sandeep. (2011). Smart Helmet. IEEE DIY Project

2). Chen Peijiang, Jiang Xuehua, “Design and Implementation of Remote Monitoring System Based on GSM”, PACIIA, 2008, Pasific-Asia Workshop on Computational Intelligence and Industrial Application, IEEE, Pasific-Asia Workshop on Computational Intelligence and Industrial Application, IEEE 2008, pp. 678-681, doi:10.1109/PACIIA.2008.195

3).Haris F, Muhammad. Dkk. 2014. “Keamanan Sepeda Motor Berbasis RFID dengan Sistem Peringatan SMS Gateway”. Jurnal_eproc.pdf, 15.06.149.

4).Kadir, Abdul. 2012. Panduan Praktis Mempelajari Aplikasi Mikokontroler dan Pemrogramannya Menggunakan Arduino. Yogyakarta: Andi.

5).Margolis, Michael. 2011. Arduino cookbook. Sebastopol: O’Reilly Media, Inc.

6).Minal S. Khandare, Anjali Mahajan, "Mobile Monitoring System for Smart Home", ICETET, 2010, Emerging Trends in Engineering & Technology, International Conference on, Emerging Trends in Engineering & Technology, International Conference on 2010, pp. 848-852, doi:10.1109/ICETET.2010.177

7).Nishant Banat James, Ashish Harsola, "Navigation aiding stick for the visually impaired", ICGCIOT, 2015, 2015 International Conference on Green Computing and18 Internet of Things (ICGCIoT), 2015 International Conference on Green Computing and Internet of Things (ICGCIoT) 2015, pp. 1254-1257, doi:10.1109/ICGCIoT.2015.7380656

# Text boxes

Gambar 2.7. Flowchart mematikan kontak sepeda motor menggunakan sms

Gambar 2.6. Flowchart menghidupkan sepeda motor menggunakan sms

Gambar 3.2.Tampilan alat dari luar box

Gambar 3.1. Tampilan alat didalam box

Gambar 3.4. Tampilan Alat dengan indicator led putih menyala saat saklar diaktifkan

Gambar 3.3. Tampilan Alat dengan indicator led putih menyala saat saklar diaktifkan

Gambar 3.5. Tampilan pesan

warning dari alat ketika

password yang dimasukan salah.

Gambar 3.7. Tampilan pesan

balasan sms dari alat yang berisi

link lokasi keberadaan alat.

Gambar 3.9. Tampilan alat ketika

system kemanan dibuka melalui.

Gambar 3.11 Tampilan alat ketika system kemanan dibuka melalui.

Gambar 3.6. Tampilan Alat dengan indicator led hijau menyala ketika password yang dimasukan benar.

Gambar 3.8. Tampilan koordinat

melalui google maps.

Gambar 3.10. Tampilan alat ketika mesin motor dimatikan dan alarm diaktifkan melalui sms

Gambar 3.12 Contoh Code program mengirim data longitude&latitude yang dikirim lewat sms

Gambar 3.13 Pemasangan Kabel sumber tegangan alat pada aki sepeda motor

Gambar 3.14 Pemasangan Kabel Relay On off kontak sepeda motor yang dipasang

pada coil

Gambar 3.15 Pemasangan Kabel Relay Alarm sepeda motor yang dipasang pada klakson

pada coil

Gambar 3.16 Pemasangan Alat pada sepeda motor vega

3.17. Perbandingan data ke 1 dan ke 2 yang tidak terlalu signifikan